## Slide 1
Федеральный проект
«Геология: возрождение легенды»
2022 – 2024 годы
УЧАСТКИ НЕДР ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Пинкельявр Fe
Кирьяволахтинская графит
Восточно- Хилакская Au
Южно- Подольское Cu, Zn, Au, Ag
Шамейская Au
Тырганская Au
Кандидатская Au
Кудускитская Au
Бугарихтинская Au
Воздвиженская Pb, Zn, Ag, Au
Ивановская Pb, Zn, Ag, Au
Устиновский Бентониты
Чалбыктан-Хилтанская Au
Делянкирская Au
Депутатский Ag, Pb, Zn
6 федеральных округов
14 субъектов Российской Федерации
15 объектов ГРР на ТПИ
Бурение: более 146 пог. км
Горные работы: более 216 тыс. м3
Аналитические работы: более 247 тыс. проб
АУКЦИОНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
- Железные руды (млн т): С1+С2 – 77; заб. – 15; Р1 – 21
- Медь (тыс. т): С1+С2 – 191,6, Р1 – 136, Р2 – 13,1
- Свинец (тыс. т): С1+С2 – 122, Р1 – 687, Р2 – 189
- Цинк (тыс. т): С1+С2 – 501, Р1 – 640, Р2 – 333
- Золото (т): С1+С2 – 33,2; Р1 – 65,7; Р2 – 140,7
- Серебро (тыс. т): С1+С2 – 1,2; Р1 – 3,8; Р2 – 3,2
- Графит (млн т): Р1 – 0,3; Р2 – 0,5
- Бентонит (млн т): С2 – 2,7; Р1 – 2,2; Р2 – 12,8

## Slide 2
ПИНКЕЛЬЯВР (железные руды)
ИНФРАСТРУКТУРА: 50 км от промплощадки Оленегорского ГОКа, а/д и ж/д, 65 км от порта Мурманск
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Мурманская область, с.п. Ловозеро. Площадь – 8,5 км2
бурение (93 скважины, 17,6 пог. км), геофизика (наземная магнитная съемка), лабораторные работы (ICP-AES, KXA на железо), технологические исследования (4 МТП, 2 ЛТП), утверждено ТЭО разведочных кондиций
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
Запасы железных руд С1+С2 - 77,1 млн т, забалансовые – 15,0 млн т Ресурсы Р1 - 21 млн т
Содержание полезных компонентов: 20,3% железо магнетитовое
Тип руд: легкообогатимые железистые кварциты
Объект аналог: Оленегорское месторождение
Товарная продукция: высококачественный магнетитовый концентрат с содержанием железа 69,7-70,2%
Способ отработки: открытый
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
АУКЦИОН
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 296,8 млн руб.

## Slide 3
КИРЬЯВОЛАХТИНСКАЯ (графит)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Республика Карелия, Сортавальский район. Площадь – 16,84 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: в 10 км зоне а/д и ж/д, в 200 км от крупных промышленных центров Санкт-Петербург и Петрозаводск
Прогнозные ресурсы графита P1 - 0,3 млн т, Р2 – 0,5 млн т
Содержание полезных компонентов: 4,5-6,5% углерода графитного
Тип руд: графитистые сланцы
Объект аналог: Тайгинское месторождение
Способ отработки: открытый
бурение (54 скважины, 5,6 пог. км), геофизика (площадная магниторазведка с применением БПЛА, профильная электроразведка), лабораторные работы (КХА, РКФА, ICP-AES), технологические исследования (3 МТП). Апробация прогнозных ресурсов
АУКЦИОН
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 9,9 млн руб.

## Slide 4
Ресурсы:
Р1: медь – 17,7 тыс. т, свинец – 24,4 тыс. т, цинк – 103,8 тыс. т, серебро - 4 т.
Р2: медь – 13,1 тыс. т, свинец – 97,2 тыс. т, цинк – 190,3 тыс. т, серебро – 39,2 т.
Содержание полезных компонентов: медь – 0,24-0,28%, свинец – 0,32-2,06%, цинк – 1,8-4,04%, серебро – 0,54-8,33 г/т
Тип руд: легкообогатимые медно-свинцово-цинковые с попутным серебром
Объект аналог: Корбалихинское месторождение
Способ отработки: открытый
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Алтайский край. Змеиногорский район. Площадь – 11,61 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: 5 км от пос. Беспаловский, 8 км от г. Змеиногорск, 48 км от ж/д станций Третьяково и Горняк. Корбалихинский ГОК в 5 км.
КАНДИДАТСКАЯ (медь, свинец, цинк, серебро)
бурение (58 скважин, 10,7 пог. км), геофизика, лабораторные работы (5 тыс. ПКСА, 2,9 тыс. спектро-золотометрии, 216 пробирных анализов, 503 атомно-абсорбционных анализов). Апробация прогнозных ресурсов
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
АУКЦИОН
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 40,5 млн руб.

## Slide 5
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Забайкальский край, Нерчинско-Заводской район. Площадь – 4,23 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: 3 км по а/д до райцентра Нерчинский Завод, 15 км до Благодатской ОФ, 95 км от ж/д станции Приаргунск, 60 км до Ново-Широкинского ГОК
.
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (свинец, цинк)
бурение (62 скважины, 17,3 пог. км), горные работы (18,2 тыс. м3), лабораторные работы (18,6 тыс. ПКСА, 18,6 тыс. пробирных анализов, 479 атомно-абсорбционных анализов), технологические исследования руд, утверждено ТЭО разведочных кондиций
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
АУКЦИОН
Запасы С1+С2: свинец – 23,2 тыс. т, цинк – 42,3 тыс. т, серебро – 55,0 т, золото – 0,7 т
Ресурсы: Р1: свинец – 417,9 тыс. т, цинк – 171,5 тыс. т, серебро – 135,9 т, золото – 4,8 т
Содержание полезных компонентов: цинк – 2,7%, свинец – 1,48%, серебро – 35,1 г/т, золото – 0,45 г/т
Тип руд: легкообогатимые свинцово-цинковые с попутным золотом, серебром, кадмием
Объект аналог: Ново-Широкинское месторождение
Товарная продукция: свинцовый, цинковый концентраты с извлечением свинца 80–92%; цинка – 70–92%; серебра – 74–79%; кадмия – 59–80%, золота – 74-77%
Способ отработки: подземный
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 331,7 млн руб.

## Slide 6
БУГАРИХТИНСКАЯ (золото)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Забайкальский край, Могочинский район. Площадь – 29,85 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: в 47 км от ж/д станции Ксеньевка Транссибирской магистрали. 160 км до г. Могоча, в 30 км от ГОК и ЗИФ «Наседкино», 11 км до пос. Итака.
бурение (16 скважин, 3,2 пог. км), горные работы (49,5 тыс. м3), геофизика, геохимия, лабораторные работы (19,4 тыс. ПКСА, 19,4 тыс. спектро-золотометрии, 1,8 тыс. пробирных анализов), технологические исследования. Апробация прогнозных ресурсов
АУКЦИОН
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
Прогнозные ресурсы золота Р1 – 7,6 т, Р2 – 6,8 т
Содержание полезных компонентов: золото - 1,07-1,42 г/т
Тип руд: золото-сульфидно-кварцевые
Объект аналог: месторождение Наседкино
Способ отработки: открытый
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 39,8 млн руб.

## Slide 7
ИВАНОВСКАЯ (свинец, цинк)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Забайкальский край, Нерчинско-Заводской район.
Площадь – 5,36 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: 3 км по а/д до райцентра Нерчинский Завод, 15 км до Благодатской ОФ, 95 км от ж/д станции Приаргунск, 60 км до Ново-Широкинского ГОК
бурение (80 скважин, 21,9 пог. км), горные работы (64,8 тыс. м3), лабораторные работы (19,4 тыс. ПКСА, 19,2 тыс. пробирных анализов, 2,4 тыс. атомно-абсорбционных анализов), технологические исследования, утверждено ТЭО разведочных кондиций
АУКЦИОН
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
Запасы С1+С2: свинец – 99,1 тыс. т, цинк – 162,4 тыс. т, серебро – 842,2 т, золото – 13,3 т
Ресурсы: Р1: свинец - 7,24 тыс. т, цинк - 11,37 тыс. т, серебро - 125 т, золото - 1,0 т
Содержание полезных компонентов: цинк – 0,77%, свинец – 0,77%, серебро – 1,12 г/т, золото – 55,79 г/т
Тип руд: легкообогатимые свинцово-цинковые с попутным золотом, серебром, кадмием
Объект аналог: Ново-Широкинское месторождение
Товарная продукция: свинцовый, цинковый концентраты, (извлечение свинца 80–92%; цинка – 70–92%; серебра – 74–79%; кадмия – 59–80%, золота 74–77%
Способ отработки: комбинированный
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 301,1 млн руб.

## Slide 8
УСТИНОВСКИЙ (бентонит)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приморский край, Кавалеровский район. Площадь – 5,43 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: в 5 км зоне а/д, в 15 км от районного центра Кавалерово и 50 км от порта Рудная Пристань.
Запасы бентонита С1+С2 – 2,7 млн т, Ресурсы Р1 – 2,2 млн т и Р2 – 12,8 млн т
Содержание полезных компонентов: более 30% монтмориллонита
Тип сырья: бентониты щелочного и смешанного состава
Объект аналог: «10-й Хутор» (Республика Хакасия)
Товарная продукция: бентопорошки для буровых растворов
Способ отработки: открытый
бурение (53 скважины, 3,8 пог. км), лабораторные работы (люминесцентный анализ, концентрации обменных катионов, песчаная фракция, РКФА), технологические исследования (физико-механические свойства, реологические свойства, бентонит для литейного и металлургического производства, модифицируемость). Апробация прогнозных ресурсов
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
АУКЦИОН
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 26,5 млн руб.

## Slide 9
ДЕЛЯНКИРСКАЯ (золото)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Республика Саха (Якутия), Момский и Оймяконский улусы. Площадь – 13,34 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: в 90 км от пгт. Усть-Нера
бурение (30 скважин, 3,5 пог. км), горные работы (12,2 тыс. м3), лабораторные работы (9,4 тыс. ПКСА, 9,4 тыс. спектро-золотометрии, 7,1 тыс. пробирных анализов, 276 атомно-абсорбционных анализов), технологические исследования. Апробация прогнозных ресурсов
АУКЦИОН
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
Прогнозные ресурсы золота Р1 – 22,7 т, Р2 – 92,5 т
Содержание полезных компонентов: золото – 2,43-4,06 г/т
Тип руд: золото-сульфидно-кварцевые
Объект аналог: Наталкинское месторождение
Способ отработки: открытый
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 178,2 млн руб.

## Slide 10
ФЛАНГИ ДЕПУТАТСКОГО РУДНОГО УЗЛА (серебро)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район (улус). Площадь – 7,5 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: 5 км от Депутатского ГОКа. 240 км от речного порта Усть-Куйга и месторождения Кючус
бурение (31 скважин, 3,9 пог. км), горные работы (12,3 тыс. м3), геофизика, геохимия, лабораторные работы (9,9 тыс. ПКСА, 4,9 тыс. спектро-золотометрии, 2,8 тыс. пробирных анализов), технологические исследования. Апробация прогнозных ресурсов
АУКЦИОН
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
Прогнозные ресурсы:
Р1 серебра – 3 380,7 т, свинца – 237,1 тыс. т, цинка – 209,9 тыс. т
Р2 серебра – 3 208,9 т, свинца – 91,8 тыс. т, цинка – 104,2 тыс. т
Содержание полезных компонентов: серебро – 411-686,7 г/т, свинец – 1,96-2,88%, цинк – 2,23-2,55%
Тип руд: кварц-карбонат-сульфидные с попутными свинцом и цинком
Объект аналог: месторождение Прогноз
Способ отработки: открытый
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 301,0 млн руб.

## Slide 11
ТЫРГАНСКАЯ (золото)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Кемеровская область, Гурьевский район. Площадь – 87,65 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: развитый горно-рудный район, ЛЭП-35, сеть а/д на участке,
2 км от ж/д, 30 км ж/д узел Белово.
бурение (109 скважин, 5 пог. км), горные работы (8 тыс. м3), геофизика, лабораторные работы (7,8 тыс. ПКСА, 8,8 тыс. пробирных анализов, 330 атомно-абсорбционных анализов), технологические исследования. Апробация прогнозных ресурсов
АУКЦИОН
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
Прогнозные ресурсы золота Р1 – 2,2 т
Содержание полезных компонентов: 0,75 г/т золота
Тип руд: легкообогатимые золотоносные коры выветривания
Объект аналог: золотоносные коры выветривания Июньское (Кемеровская область)
Способ отработки: открытый (рыхлые руды в приповерхностном залегании)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 12,5 млн руб.

## Slide 12
ШАМЕЙСКАЯ (золото)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Свердловская область, Режевский район и Асбестовский ГО. Площадь – 73,48 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: 4 км от пос. Малышева, 15 км от г. Асбест. В 15 км от ж/д станции Асбест и Реж, 40 км к северу от ж/д ст. Баженово Транссибирской магистрали.
бурение (145 скважин, 18,8 пог. км), горные работы (3,5 тыс. м3), лабораторные работы (21,6 тыс. ПКСА, 21,6 тыс. пробирных анализов), утверждено ТЭО разведочных кондиций
АУКЦИОН
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
Запасы золота С1+С2 – 8,3 т
Содержание полезных компонентов: золото – 1,73 г/т
Тип руд: легкообогатимые окисленные и не окисленные золото-сульфидно-кварцевые со свободным золотом
Объект аналог: Сусанское и Гагарское месторождения (Свердловская область)
Товарная продукция: золото, с извлечением 88-91%
Способ отработки: открытый
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 267,1 млн руб.

## Slide 13
ВОСТОЧНО-ХИЛАКСКАЯ (золото)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район.
Площадь – 8,33 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: 17 км от с.п Верхний Фиагдон, 52 км от районного центра Алагир, 55 км г. Владикавказ и ж/д
бурение (10 скважин, 2,3 пог. км), горные работы (4 тыс. м3), лабораторные работы (6,7 тыс. ПКСА, 7,8 тыс. пробирных анализов, 1,3 тыс. атомно-абсорбционных анализов). Апробация прогнозных ресурсов
АУКЦИОН
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
Прогнозные ресурсы золота Р2 – 32,5 т на пяти участках
Содержание полезных компонентов: 1,03 г/т золота
Тип руд: золото-сульфидно-кварцевые руды
Объект аналог: Какадур и Байком (Республика Северная Осетия-Алания)
Способ отработки: комбинированный (открытый и подземный (штольневой))
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 40,9 млн руб.

## Slide 14
КУДУСКИТСКАЯ (золото)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Иркутская область, Бодайбинский район. Площадь – 53,95 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: в радиусе 10 км находятся месторождения Сухой Лог, Вернинское и Невское с подготовленной инфраструктурой
бурение (18 скважин, 3,7 пог. км), горные работы (24,4 тыс. м3), геофизика, лабораторные работы (8 тыс. ПКСА, 8 тыс. спектро-золотометрии, 306 пробирных анализов), технологические исследования. Апробация прогнозных ресурсов
АУКЦИОН
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
Прогнозные ресурсы золота Р1 – 16,3 т, Р2 – 2,8 т
Содержание полезных компонентов: 1,14-1,30 г/т золота
Тип руд: золото-сульфидно-кварцевые
Объект аналог: Сухой Лог
Способ отработки: открытый (приповерхностное залегание)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 65,9 млн руб.

## Slide 15
ЧАЛБЫКАН-ХИЛТАНСКАЯ (золото)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Магаданская область, Тенькинский и Ягодинский районы. Площадь – 6,91 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: в 37 км пос. Усть-Омчуг (а/д «Тенькинская трасса», ЛЭП-500), в 120 км месторождение Павлик; в 140 км Наталкинское месторождение.
горные работы (47,7 тыс. м3), геофизика, геохимия, лабораторные работы (24,9 тыс. ПКСА, 24,9 тыс. спектро-золотометрии, 510 пробирных анализов), технологические исследования. Апробация прогнозных ресурсов
АУКЦИОН
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
Прогнозные ресурсы золота Р2 – 5,6 т
Содержание полезных компонентов: 1,05 г/т золота
Тип руд: легкообогатимые малосульфидные золото-кварцевые
Объект аналог: месторождение Бутарное (Магаданская область)
Способ отработки: открытый
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 11,1 млн руб.

## Slide 16
ЮЖНО-ПОДОЛЬСКОЕ (медь, цинк)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Республика Башкортостан, Хайбуллинский район. Площадь – 5,45 км2
ИНФРАСТРУКТУРА: в развитом горнорудном районе, 1 км а/д, 10 км энергомощности, 50 км ж/д. Фланг Подольского месторождения
бурение (56 скважин, 29,4 пог. км), лабораторные работы (12,3 тыс. ПКСА, 10,4 тыс. пробирных анализов, 7,5 тыс. атомно-абсорбционных анализов), утверждено ТЭО разведочных кондиций
АУКЦИОН
ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: III квартал 2025 года
Запасы С1+С2: медь – 191,6 тыс. т, цинк – 296 тыс. т, золото – 10,9 т, серебро – 314,4 т
Ресурсы Р1: медь – 118,2 тыс. т, цинк – 143,9 тыс. т, золото – 10,6 т, серебро –136,3 т
Содержания полезных компонентов: 1,1-1,3% меди, 1,6-2,1% цинка, 0,5-1,1 г/т золота, 18,1-21,5 г/т серебра
Тип руд: легкообогатимые медные, медно-цинковые, цинковые и золото-сульфидные
Объект аналог: Подольское месторождение (в 5 км)
Товарная продукция: товарный медный и цинковый концентрат при извлечении 66-77% меди, 71-82% цинка, 24-66% золота, 29-77% серебра
Способ отработки: подземный (глубины 260-650 м)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 839,9 млн руб.